## Slide 1
1. 개요
하수유입수 및 인공시료를 대상으로 한 BOD 제거과정 설계
제시되는 물리, 화학, 생물학적 방법을 조합 또는 단독 선정
BOD 분석방법: 1주차 실험방법과 동일
BOD 제거 대상 시료
- 하수 유입수: 금호하수처리장 유입하수 (침사지 전)
- 인공시료: BOD 500mg/L 내외의 시료
수질오염요소설계#2: BOD 제거과정 설계

## Slide 2
2. BOD 제거 방법 소개
물리적 방법: 활성탄 (GAC, PAC)
- GAC: Granular Activated Carbon (dia. ≥ 0.1mm)
- PAC: Powdered Activated Carbon (dia. ≤ 0.074mm)
활성탄 흡착 실험 세부 과정
- 각 시료에 GAC 또는 PAC 1~5g (활성탄 종류 및 첨가량은 자유 선택)
(단, 첨가량은 최소 2가지 이상 선택)
- 첨가 후, 급속교반 (150rpm) 1분  완속교반 (50rpm) 30분 이상
(교반실험: Jar-tester)
- 교반 종료 후, 침전 (30분 이상)  상징액 시료 채취하여 BOD 분석

## Slide 3
(교반실험: Jar-tester)

## Slide 4
화학적 방법: 응집제 (Aluminum Sulfate, Al2(SO4)3nH2O)
- 첨가량: 1.0~5.0 mg-Alum/L-하수(폐수) 기준
(첨갸량 2가지 이상 선택, 필수)
- 첨가 후, 급속교반 (150rpm) 1분  완속교반 (50rpm) 30분 이상
(교반실험: Jar-tester)
- 교반 종료 후, 침전 (30분 이상)  상징액 시료 채취하여 BOD 분석
- 응집 전, 후의 pH 분석 결과 및 토의내용 제시!

## Slide 5
생물학적 방법: 활성슬러지 사용
 500ml 비이커에 시료와 활성슬러지 혼합
- 시료 및 슬러지 첨가 기준: 0.2∼0.4kgBOD/kgMLSS/일 (F/M)
- F/M (Food to Microorganism ratio): 하루에 단위 중량의 미생
물이 처리가능한 적정 유기물량을 의미함 (중요한 설계 기준)
 미생물과 처리대상 폐수의 혼합
- 교반기와 Magnetic bar 사용 (혼합강도: 대략 100rpm 내외)
- 혼합시간: F/M 비를 고려하여 결정할 것! (대략 3~6시간)
- 활성슬러지(미생물) 침전정도에 따라 미생물량이 달라짐
(일단 MLSS를 2,000mg/L로 가정하여 설계 및 실험을 진행)
- 폭기: 산기관을 사용하여 500ml 비이커에서 직접폭기
(선택사항)

## Slide 6
 생물학적 처리과정
- 활성슬러지+처리대상 폐수 혼합 →
- 교반기를 사용하여 일정시간 혼합 (반응) →
- 반응 완료 후 침전 (1시간 이상) →
- 침전 후 상징액 채취하여 BOD 분석

## Slide 7
각 방법의 조합: 물리, 화학, 생물학적 방법
 물리적 처리: 활성탄
 화학적 처리: 응집제
 생물학적 처리: 활성슬러지
 조별 토의 후 적정 처리 방법 선택 및 조합
- 주의 사항: 활성슬러지와 응집제 직접 혼합 금지,
처리수 상징액에 응집제 투입 가능,
활성슬러지와 활성탄 혼합 금지
 각 조별로 선택한 방법에 대해 충분히 고민한 뒤, 보고서에 해당
처리방법을 선택한 배경 (www, 조별 토의사항 등)에 대해 제시할 것!