## Slide 1
1. 개요
고형물의 이론적 정의:
- 액체에 들어 있는 물을 제외한 모든 물질
고형물의 일반적 정의:
- 103~105℃에서 건조할 때 증발 잔류물 (residue upon
evaporation)로 남는 물질
- 증기압 (vapor pressure)이 큰 물질은 이 과정에서 모두 소실
고형물의 분석:
- 대부분 무게 분석법 (gravimetric method)에 의존
고형물의 분류:
- 총고형물 (Total Solids, TS)의 구성 (구분)?
제2주 SS (Suspended Solids) 분석 및 응용

## Slide 2
고형물의 분류
TS = VS + FS
TSS = VSS + FSS
TDS = VDS + FDS
=
+
=
+
=
+
TS
TSS
TDS
GF/C filter
(pore size ≒ 1.2m)

## Slide 3
TS: Total Solids (총 고형물)
VS: Volatile Solids (휘발성 고형물)
FS: Fixed Solids (비휘발성 고형물)
TSS: Total Suspended Solids (총 부유성 고형물)
VSS: Volatile Suspended Solids (휘발성 부유고형물)
FSS: Fixed Suspended Solids (비휘발성 부유고형물)
TDS: Total Dissolved Solids (총 용존성 고형물)
VDS: Volatile Dissolved Solids (휘발성 용존고형물)
FDS: Fixed Dissolved Solids (비휘발성 용존고형물)

## Slide 4
휘발성 고형물과 강열 잔류물
- 고온산화 및 휘발을 통하여 감소된 무게: 유기물량으로 간주
- 휘발성 고형물 (volatile solids): 시료의 총 유기물량,
시료의 휘발성 유기물 (volatile organics) 과는 다름
표준분석법에서의 강열 온도: 550℃
- 유기물, 특히 탄수화물과 기타의 유기물이 열분해 (pyrolysis) 되어
탄소가 적당한 속도로 산화될 수 있는 최저온도
- 550℃에서는 무기염의 분해반응도 최소화
건조하는 동안 배출되지 않은 암모늄염이 휘발하나, 다른 대부분의
무기염들은 비교적 안정적으로 잔류

## Slide 5
- 예외: MgCO3
- 기타 불안정한 무기염들의 양은 총고형물의 양에 비해 매우 적으
므로 일반적으로 무시
- 550℃의 정확한 온도 설정을 위해 반드시 회화로 (muffle furnace) 사용
- GF/C filter의 용융점 ≒ 600℃
(여과지 자체의 무게 손실에 의한 영향을 보정하기 위하여
바탕시험 (Blank test) 수행)

## Slide 6
Graduated
Suction funnel
Filter base
Clamp
Silicon stopper
Graduated
glass
flask
2. 고형물 분석과정
To vacuum pump
고형물 분석 장비
Diameter: 47mm
Mean pore size: 1.2m

## Slide 7
고형물 분석 과정
GF/C 여과지 준비
- 시료 개수만큼 준비, 바탕시험 (blank test) 여과지 2개 포함
- 모든 여과지를 증류수 20ml씩으로 2~3회 흡입 여과하여 세척
- 103~105℃ 건조기에서 2시간 건조
- 데시케이터에 넣어 실온까지 방냉
GF/C 여과지 정량 (무게 측정) (무게: A g)
- 미량 정밀 저울을 이용하여 0.0001g 단위까지 측정
Slide 6에 제시된 suction funnel과 filter base 사이에 여과지를 놓고
clamp를 이용하여 밀착시킨다
시료 적당량을 주입하면서 흡인 여과한다 (진공펌프 on) (시료부피 V ml)
Suction funnel의 벽면 및 피펫에 부착된 고형물을 증류수 10ml 정도를
이용하여 세척  여지의 수분이 흘러내리지 않을 정도가 되면 (진공펌프 off)

## Slide 8
(쿠킹호일 등을 이용) 여과가 완료된 여과지를 103~105℃ 건조기에서
2시간 건조  데시케이터에서 실온까지 방냉
미량 정밀저울을 이용하여 무게 측정 (무게: B g)
550℃ muffle furnace에서 15분간 연소 (반드시 집게 사용, 화상 주의!!)
데시케이터에서 실온까지 방냉 후, 무게 측정 (무게: C g)
Blank test의 경우, 사용된 시료 부피와 비슷한 부피의 증류수를 시료로
하여 ~ 까지의 과정을 반복
(각 단계에서의 blank test 여과지 무게 A’, B’, C’)

## Slide 9
고형물 농도 계산
TSS (Total suspended solids)
FSS (Fixed suspended solids)
VSS (Volatile suspended solids)

## Slide 10
3. SS 분석대상 시료
인근 하수종말처리장 각 단계별 시료
유입원수
초침 유출수 (1차 처리수): 1차침전조의 SS 제거율은? (기존 자료와 비교, 분석!!)
방류수 (2차 처리수)
포기조에서의 미생물량 (VSS), 포기조 F/M 비는?
포기조를 중심으로 TS의 Mass Balance를 세우고, 실험결과를 토대로 확인하라.
(위의 두 가지 결과에 대해 기존 자료와 비교, 분석하라)