## Slide 1
1. 개요
3-1 암모니아성 질소 (NH4+-N)
흡광광도법 (인도페놀법)
시료의 전처리
측정원리: NH4+가 차아염소산(NaOCl)의 공존 아래 페놀과 반응하여 생성하는 인도페놀(indophenol)의 청색을 630nm에서 측정하는 방법
시료가 탁하거나 착색물질 등의 방해물질이 함유되어 있는 경우
전처리 단계
- 시료 적당량(NH4+-N으로서 0.03mg 이상 함유)을 취한다.
- NaOH 용액(4W/V%) 및 H2SO4(1+35)를 이용하여 중화
- 증류플라스크에 옮겨 담은 후, 산화마그네슘 0.3g과 비등석 수 개 첨가
- 증류플라스크 내 액량을 350ml로 한다.
- 수기: 250mL용량의 메스실린더에 0.05N 황산용액 50mL를 넣고 증류장치 조립

## Slide 2
- 5~7mL/min의 유출속도로 증류
- 수기의 액량이 약 150mL가 되면 증류 중지
- 냉각관 분리
- 냉각관 내부를 소량의 물로 세척
- 최종부피: 200mL
[그림: 암모니아성 질소 증류장치]
(수질오염공정시험방법주해, 최규철 외, 동화기술)

## Slide 3
나트륨 페놀라이트(sodium phenolate) 용액
- 페놀 25g을 20% 수산화나트륨 55ml에 녹이고 방냉
- 아세톤 6mL와 물을 넣어 200mL로 맞춘다 (사용시 조제)
니트로프루싯나트륨 용액
- 니트로프루싯나트륨 ·이수화물
(Sodium Nitro Prusside, Na2Fe(CN)5(NO)2H2O) 0.15g을 물에 녹여
100mL로 한다. 암냉소에 보관시 1개월간은 안정함.
2. 시약제조

## Slide 4
차아염소산나트륨 (sodium hypochlorite, NaOCl) 용액
- NaOCl 용액(시판 유효염소 5~12%)에서 유효염소 1g에 해당하는 mL 수를
취하여 물을 넣어 100mL로 한다. (사용시 조제)
※ 예) 시판되는 차아염소산나트륨(차염)의 NaOCl 농도가 10%일 경우:
(NaOCl 10g/100mL) X (Cl 35.45g/NaOCl 74.45g)
≒ Cl 4.76g/100mL
≒ Cl 1g/21mL
(따라서, 10% 차염 용액 21mL + 물  100mL로 하면 유효염소 1g)
(5% 차염 용액일 경우는 42mL + 물  100mL로 할 것)

## Slide 5
암모니아성 질소 표준원액(Stock Ammonium Solution)
- 0.1mg NH3-N/mL (100mg NH3-N/L)
- 염화암모늄 (Ammonium Chloride, NH4Cl)
0.3819g  1L-물로 용해하여 맞출 것
암모니아성 질소 표준액(Standard Ammonium Solution)
- 0.005mg NH3-N/mL (5mg NH3-N/L)
- 암모니아성 질소 표준원액
25mL  500mL- 물로 맞출 것

## Slide 6
3. 실험 과정
시료 전처리
- 시료가 탁하거나 착색물질 등의 방해물질이 함유된 경우 실시
- (생략)
전처리 또는 여과한 시료 적당량 사용
- 시료 부피: 20mL
- 암모니아성 질소로서 0.04mg 이하 함유
- 50mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 30mL로 맞춘다.

## Slide 7
발색 (인도페놀 형성)
- 나트륨 페놀라이트 용액 10mL와 니트로프루싯나트륨 용액 1mL 첨가
 반드시 서서히 교반
 격하게 교반할 경우 발생하는 문제??
- 차아염소산나트륨 용액 (암모니아성 질소 시험용) 5mL 첨가
 반드시 서서히 교반
- 물을 넣어 표선 (50mL 용량플라스크 표선)까지 채움
- 수온을 20~25℃로 하여 30분간 방치
※ 인도페놀 형성 메커니즘:
Indophenol

## Slide 8
흡광도 측정
- 발색된 시료 용액 일부를 층장 10mm의 흡수셀에 옮겨 검액으로 사용
- 따로 물 30mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 함
- 바탕시험액을 대조액으로 하여 630nm에서 검액의 흡광도 측정
- 미리 작성한 검량선으로부터 암모니아성 질소의 양을 구하여 농도(mgN/L) 산출

## Slide 9
검량선 작성
- 암모니아성 질소 표준액 (0.005mg NH3-N/mL) 사용
- 표준액 0.5~10mL를 단계적으로 취함
 1, 2, 4, 8, 10mL
- 물을 넣어 30mL로 맞추고 시료의 시험방법에 따라 시험
- 암모니아성 질소의 양과 흡광광도와의 관계식 작성